## Slide 1: Introdução a Redes de computadores
Conectividade em Sistemas Ciberfísicos (BES)

## Slide 2: QUADRO E PACOTE

## Slide 3: QUADRO E PACOTE .
A relação entre quadro e pacote também garante a independência do protocolo IP em relação as tecnologias de transmissão

## Slide 4: PILHA TCP/IP

## Slide 5: MODELO OSI (Open Systems Interconnection)

## Slide 6: ROTEADOR
DETERMINAR ROTAS
COMPARTILHAR INTERNET
DISTRIBUIR IP AUTOMATICAMENTE
INTERLIGAR REDES LÓGICAS DIFERENTES

## Slide 7: GATEWAY
INTERLIGAR REDES COM ARQUITETURAS DIFERENTES
EM CASA:
-MODEM
-ROTEADOR
-AP (Wi-Fi)
-SWITCH

## Slide 8: ROTEADORES Wi-Fi
Encontrar IP do roteador

## Slide 9: ROTEADORES Wi-Fi

## Slide 10: COMPONENTES DO ENDEREÇO IP
192.168.1.1
ENDEREÇO DE REDE: A QUAL REDE O IP PERTENCE
ENDEREÇO DE HOST: REPRESENTA O DISPOSITIVO DENTRO DA REDE
192
11000000 .
168
10101000 .
1
00000001 .
1
00000001
8 bits
8 bits
8 bits
8 bits

## Slide 11: REVISANDO: 8 BITS
128
64
32
16
8
4
2
1
O valor máximo de um octeto será 255, ou seja, quando todas as casas da conversão 8 bits forem 1.
1 1 1 1 1 1 1 1 =
128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255

## Slide 12: REVISANDO: 8 BITS
128
64
32
16
8
4
2
1
Exemplos:
240 = ?
224 = ?
192 = ?
128 = ?
252 = ?
172 = ?

## Slide 13: DETERMINANDO REDE E HOST
A: 0 - 127
B: 128 - 191
C: 192 - 223
D: 224 – 239 (MULTICAST)
E: 240 – 255 ( TESTES)

## Slide 14: DETERMINANDO REDE E HOST
A: 0 - 127
B: 128 - 191
C: 192 - 223
D: 224 – 239 (MULTICAST)
E: 240 – 255 ( TESTES)

## Slide 15: DETERMINANDO REDE E HOST
A: 0 - 127
B: 128 - 191
C: 192 - 223
D: 224 – 239 (MULTICAST)
E: 240 – 255 ( TESTES)

## Slide 16: DETERMINANDO REDE E HOST
A: 0 - 127
B: 128 - 191
C: 192 - 223
D: 224 – 239 (MULTICAST)
E: 240 – 255 ( TESTES)

## Slide 17: EXERCÍCIO
Determine a identificação de rede dos IP’s:
a) 218.135.214.1
b) 18.135.218.1
c) 244.255.255.256
d) 1.0.0.0

## Slide 18: EXERCÍCIO
Determine a identificação de host dos IP’s:
a) 198.235.240.1
b) 0.1.128.1
c) 80.1.130
d) 238.100.1.2

## Slide 19: IP’S PRIVADOS E RESTRITOS
Redes locais e domésticas
10.0.0.0 /8
172.16.0.0 /12
192.168.0.0 /16
127.0.0.0 (próprio)
169.254.0.0 (APIPA)
0.0.0.0 (Inicialização)

## Slide 20: MÁSCARA DE REDE PADRÃO
A: R.H.H.H
255.0.0.0
B: R.R.H.H
255.255.0.0
C: R.R.R.H
255.255.255.0

## Slide 21: MÁSCARA DE REDE ABREVIADA (CIDR) CLASSLESS DOMAIN ROUTING (NÃO POSSUI CLASSE)
CRIAR SUBREDES
QUEM DEFINE O NÚMERO DE HOSTS É A MÁSCARA

## Slide 22: CIDR (NÚMERO DE BITS 1 À ESQUERDA)
A: 255.0.0.0
/8
B: 255.255.0.0
/16
C:255.255.255.0
/24

## Slide 23: EXERCÍCIO
Determine a máscara de rede
a) 187.218.130.1
b) 200.130.1.11
c) 10.217.130.1

## Slide 24: EXERCÍCIO
CONVERTA PADRÃO PARA CIDR
a) 255.248.0.0
b) 255.255.248.0
c) 255.249.0.0
D) 255.255.255.252

## Slide 25: EXERCÍCIO
CONVERTA CIDR PARA PADRÃO
a) /29
b) /9
c) /30

## Slide 26: DETERMINANDO A QUANTIDADE DE HOSTS
N: NÚMERO DE 0’S

## Slide 27: SUB-REDES
A: 255.0.0.0
B: 255.192.0.0
NÃO TEM SUBREDE
OCTETO MISTO
N: Quantidade de bits 1 do misto

## Slide 28
A: 16.777.214
B: 65.536
C: 256
Redes CLASSFULL
Sub-rede: subdivisão dentro dessas redes. “Fatia dentro da classe”
192.168.10.1
255.255.255.192

## Slide 29
REDE | HOST | BROADCAST
192.168.10.0 |  | 
REDE | HOST | BROADCAST
192.168.10.0 |  | 
Salto + 64 |  | 
192.168.10.64 |  | 
REDE | HOST | BROADCAST
192.168.10.0 |  | 
192.168.10.64 |  | 
Salto + 64 |  | 
192.168.10.128 |  | 
REDE | HOST | BROADCAST
192.168.10.0 |  | 
192.168.10.64 |  | 
192.168.10.128 |  | 
Salto + 64 |  | 
192.168.10.192 |  | 
REDE | HOST | BROADCAST
192.168.10.0 |  | 192.168.10.63
192.168.10.64 |  | 
192.168.10.128 |  | 
192.168.10.192 |  | 
REDE | HOST | BROADCAST
192.168.10.0 |  | 192.168.10.63
192.168.10.64 |  | 192.168.10.127
192.168.10.128 |  | 
192.168.10.192 |  | 
REDE | HOST | BROADCAST
192.168.10.0 |  | 192.168.10.63
192.168.10.64 |  | 192.168.10.127
192.168.10.128 |  | 192.168.10.191
192.168.10.192 |  | 
REDE | HOST | BROADCAST
192.168.10.0 |  | 192.168.10.63
192.168.10.64 |  | 192.168.10.127
192.168.10.128 |  | 192.168.10.191
192.168.10.192 |  | 192.168.10.255
REDE | HOST | BROADCAST
192.168.10.0 | 192.168.10.1 à 192.168.10.62 | 192.168.10.63
192.168.10.64 | 192.168.10.65 à 192.168.10.126 | 192.168.10.127
192.168.10.128 | 192.168.10.129 à 192.168.10.190 | 192.168.10.191
192.168.10.192 | 192.168.10.193 à 192.168.10.254 | 192.168.10.255

## Slide 30
210.110.11.145
255.255.255.240
Tabela?

## Slide 31
192.168.10.111
255.255.255.240
Em qual endereço de rede o IP está?

## Slide 32: O roteador na prática
O roteador é um equipamento representado na camada 3 do modelo OSI: camada de rede. É responsável por conectar redes diferentes.
O roteador é composto por placas de redes diferentes. E cada placa (interface) só pode se conectar com um endereço de rede diferente
Cada interface tem que fazer parte da rede local que está conectada. E precisa ter o ip gateway padrão

## Slide 33: O roteador na prática
Cada PC precisa conhecer o default gateway. Dessa forma, os computadores sabem o caminho do roteador.